| Olie og benzin | Specifikation | Note |
| --- | --- | --- |
| Benzin | Blyfri min. 92 oktan | 7,0L (res. 1,7L) |
| Motorolie | Motul Scooteroil 2T | 1,0L |
| Gearolie | Motul Transoil SAE 10W/30 | 650 ml. |
| Bremsevæske | DOT 4 |  |
| Kølervæske | Motul Inugel 50 | 850 ml. |
| Forgaffelolie | Motul Fork oil 10W | 270ml/285ml |

| Karburator | Specifikation | Note |
| --- | --- | --- |
| Tomgangshastighed | 1900 +/- 100 rpm. |  |
| Blandingsskrue | 1 omgang ud | Preset |
| Hoveddyse | #71 |  |

| Elektrisk | Specifikation | Note |
| --- | --- | --- |
| Tændrør | NGK BR8ES elektrodeafstand: 0,5-0,6 mm |  |
| Batteri | YB4L-B | 12V-4aH |
| Stator udmåling: lysspole | 0,5 Ω | Hvid - Gul |
| Stator udmåling: fødespole | 700 Ω | Hvid - Grøn |
| Stator udmåling: Pick up spole | 100 Ω | Hvid - Rød |
| Tændhætte | 1,5 KΩ |  |
| Tændspole sekundær | 1,7 KΩ | Hvid–tændledn |
| Ladespænding | 13,5 ± 0,5V |  |

| Dæk | SMT | Dæktryk bar | RCR | Dæktryk bar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fordæk | 100/80-17 | 1,8 | 80/90-21 | 1,1 |
| Bagdæk | 130/70-17 | 2,1 | 110/80-18 | 1,3 |

| Tilspændingsmomenter | Specifikation | Note |
| --- | --- | --- |
| Møtrik forhjul | 70-80 | Nm |
| Møtrik baghjul | 70-80 | Nm |
| Kaliperbolte | 17-19 | Nm |
| Topstykke | 19-22 | Nm |
| Svinghjul | 35-45 | Nm |
| Kobling | 60 | Nm |