| Olie og benzin | Specifikation | Note |
| --- | --- | --- |
| Benzin | Blyfri min. 92 oktan | 5,5 L |
| Motorolie | Motul 5100 10W/40 | 0,9 L |
| Gearolie | Motul Gearbox SAE 80W/90 | 100 ml. |
| Bremsevæske | DOT 4 |  |
| Ventilspillerum | IN 0,08 EX 0,08 | mm. |
| Variatorrem | Min 16,5 mm. | Ny 18 mm. |

| Karburator | Specifikation | Note |
| --- | --- | --- |
| Tomgangshastighed | 1900 +/- 100 rpm. |  |
| Blandingsskrue | 2,5 omgang ud | Preset |
| Hoveddyse | #85 |  |

| Elektrisk | Specifikation | Note |
| --- | --- | --- |
| Tændrør | NGK CR7HSA | 0,6-0,7 mm |
| Batteri | YTX4L-BS | 12V-3aH |
| Stator udmåling: lysspole | 0,8 Ω hvid-stel 0,5 Ω gul-stel |  |
| Stator udmåling: fødespole | 550 Ω ± 20% - 160 V topspænding start | Rød/sort-stel |
| Stator udmåling: Pick up spole | 165 Ω ± 20% - 4 V topspænding start | Blå/hvid-stel |
| Tændhætte | 5 KΩ |  |
| Tændspole primær | 0,5 Ω | Orange-sort |
| Tændspole sekundær | 1,7 KΩ | sort–tændledn. |
| Ladespænding | 14,5 ± 0,5V |  |

| Dæk |  | Dæktryk |
| --- | --- | --- |
| Fordæk | 3.50-10 | 25 psi |
| Bagdæk | 3.50-10 | 30 psi |

| Tilspændingsmomenter | Specifikation | Note |
| --- | --- | --- |
| Møtrik forhjul | 40-50 | Nm |
| Møtrik baghjul | 100-120 | Nm |
| Kaliperbolte | 20-25 | Nm |
| Topstykke | 6-7 + 90 | Nm |
| Svinghjul | 40-44 | Nm |
| Variator | 40-44 | Nm |
| Kobling | 40-44 | Nm |